## Slide 1: Projekt systemu wspomagającego zarządzanie drukarnią 3D
Grupa WMT19AK1S4
Kierownik projektu:
inż. Dawid Kryń

## Slide 2: Firma
System wspomagający zarządzanie zaprojektowano dla firmy, której działalnością jest produkcja elementów przy wykorzystaniu technologii addytywnych. Firma pracuje od poniedziałku do piątku w trybie jednozmianowym od 8:00 do 16:00.
Rodzaj przedsiębiorstwa, model biznesowy

## Slide 3: Forma prawna przedsiębiorstwa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu (brak odpowiedzialności majątkiem osobistym). Posiada osobowość prawną.

## Slide 4: Cechy spółki
Kapitałowa spółka handlowa posiadająca osobowość prawną.
Do utworzenia potrzeba jednego lub więcej wspólników.
Nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową Sp. z o. o.
Założycielami mogą być:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Wymagany kapitał do założenia spółki wynosi min. 5 tys. zł.

## Slide 5: Model biznesowy przedsiębiorstwa

## Slide 6: Proces biznesowy

## Slide 7: Cele przedsiębiorstwa :
Maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa.
Maksymalizacja sprzedaży.
Zwiększenie stanu materialnego pracowników.
Dostarczenie produktu zgodnego z wymaganiami.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Przygotowanie funkcjonalnego systemu wspomagania zarządzania.

## Slide 8: Wymagania:
Przygotowanie formularza zamówienia od klienta.
Opracowanie procesu technologicznego produktu.
Przedstawienie kosztorysu wykonawczego.
Rejestracja stanu magazynowego.
Możliwość wydania produktu klientowi.
Przygotowanie kosztorysu powykonawczego.
Możliwość wystawienia faktury sprzedaży.
Wypłacenie pensji pracownikom.
Wygenerowanie raportu w postaci bilansu miesięcznego.

## Slide 9: Moduły
1. Moduł zarządzania:
  Kierownik podgrupy: inż. Bartosz Gębicki
  Skład podgrupy: inż. Julia Dobrowolska, inż. Konrad Grzyb
2. Moduł produkcji:
  Kierownik podgrupy: inż. Magdalena Zieńczuk
  Skład podgrupy: inż. Karol Brzeziński, inż. Anna Banaczek
3. Moduł magazynowy:
  Kierownik podgrupy: inż. Jakub Wagner
  Skład podgrupy: inż. Paweł Styczewski

## Slide 10: Struktura organizacyjna
Model liniowy:
K
K
K
K
W
W
W
W
W

## Slide 11: Zamówienia
W przedsiębiorstwie wykonywane są elementy druku 3D, zamówienia składane są przez klientów, następnie przeprowadzany jest proces produkcji.
Jak wygląda proces technologiczny

## Slide 12: Mapa myśli
Projekt systemu wspomagającego zarządzanie drukarnią 3D
Dział produkcyjny
Dział magazynowy
Logistyka
Planowanie produkcji
Warsztat
Obsługa techniczna
Klient
Typ elementu produkowanego
Dział zarządzania
Użytkownik
Kontrola jakości
Zamówienia i oferty
Księgowość
Produkt
Substrat

## Slide 13: Serwisowanie
Eksploatacja prowadzona jest według planowanej profilaktyki. Obsługa (przegląd) profilaktyczny maszyn wykonywany jest przez zewnętrzną firmę, okresowe i bieżące przeglądy wykonywane są w naszym przedsiębiorstwie. Obsługa bieżąca – raz w tygodniu, okresowa – raz na trzy miesiące, przegląd profilaktyczny – raz na rok.
Dodanie odniesienia w jaki sposób jest prowadzone serwisowanie

## Slide 14: Drukarki 3D
Wybór drukarek dokonywany jest na podstawie specyfikacji technicznej drukarki 3D, założono, że drukarki będą pochodziły od 3 różnych producentów. Znacznie zmniejszy to prawdopodobieństwo wystąpienia usterek związanych z ich eksploatacją w tym samym momencie. Spowoduje to także zwiększenie możliwości produkcyjnych ze względu na różne parametry oraz dokładności wykonania.

## Slide 15
Zortrax M300 Dual
MAKERBOT REPLICATOR+
DRUKARKA 3D RAISE3D PRO 2 PLUS
Obszar roboczy: 295 x 195 x 160 [mm]
Rozdzielczość w osi X : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Y : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Z : 0,078125 [μm]
Średnica filamentu : 1.75 [mm]
Średnica dyszy: 0.4 [mm]
Temperatura ekstrudera:
Temperatura platformy roboczej:
Prędkość druku :
Obsługiwane formaty:
Temperatura otoczenia : 15 – 26 [˚C]
Moc znamionowa : 100 [W]
Masa : 18.3 [kg]
Obszar roboczy: 265 x 265 x 300 [mm]
Rozdzielczość w osi X : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Y : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Z : 0,078125 [μm]
Średnica filamentu : 1.75 [mm]
Średnica dyszy: 0.4 [mm]
Temperatura ekstrudera:
Temperatura platformy roboczej:
Prędkość druku :
Obslugiwane materiały : PETG, HIPS, PLA, Flex
Obsługiwane formaty: STL, OBJ, DXF
Temperatura otoczenia : 20 – 30 [˚C]
Moc znamionowa: 400 [W]
Masa : 41 [kg]
Obszar roboczy: 305 x 305 x 605 [mm]
Rozdzielczość w osi X : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Y : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Z : 0,078125 [μm]
Średnica filamentu : 1.75 [mm]
Średnica dyszy: 0.2/0.4/0.6/0.8 [mm]
Temperatura ekstrudera:
Temperatura platformy roboczej:
Prędkość druku :
Obsługiwane formaty:
Temperatura otoczenia : 15 – 32 [˚C]
Moc znamionowa: 500 [W]
Masa : 20.6 [kg]

## Slide 16: Specyfikacja Zortrax M300 Dual
Obszar roboczy: 265 x 265 x 300 [mm]
Rozdzielczość druku : 400 [μm]
Minimalna wysokość warstwy : 100 [μm]
Średnica filamentu : 1.75 [mm]
Średnica dyszy: 0.4 [mm]
Temperatura ekstrudera: max 310°C
Maks. temperatura platformy roboczej: 105°C
Obslugiwane materiały : PETG, HIPS, PLA, Flex
Obsługiwane formaty: STL, OBJ, DXF, PLY, 3MF
Temperatura otoczenia : 20 – 30 [˚C]
Moc znamionowa: 400 [W]
Masa : 41 [kg]

## Slide 17: Specyfikacja Makerbot Replicator+
Obszar roboczy: 295 x 195 x 160 [mm]
Rozdzielczość w osi X : 11[μm]
Rozdzielczość w osi Y : 11[μm]
Rozdzielczość w osi Z : 2,5 [μm]
Średnica filamentu : 1.75 [mm]
Średnica dyszy: 0.4 [mm]
Temperatura ekstrudera: 100 - 235°C
Maks. temperatura platformy roboczej: 105°C
Obsługiwane formaty: stl, obj, thing, sldprt, sldasm, ipt, iam, iges, igs, step, stp, prt, par, asm, wrl,x_t, x_b
Temperatura otoczenia : 15 – 26 [˚C]
Moc znamionowa : 100 [W]
Masa : 18.3 [kg]

## Slide 18: Specyfikacja 3D RAISE3D PRO 2 PLUS
Obszar roboczy: 305 x 305 x 605 [mm]
Rozdzielczość w osi X : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Y : 0,78125[μm]
Rozdzielczość w osi Z : 0,078125 [μm]
Średnica filamentu : 1.75 [mm]
Średnica dyszy: 0.2/0.4/0.6/0.8 [mm]
Temperatura ekstrudera: 300°C
Maks. temperatura platformy roboczej: 110°C
Prędkość druku : 30 – 150 [mm/s]
Obsługiwane formaty: stl, obj
Temperatura otoczenia : 15 – 32 [˚C]
Moc znamionowa: 500 [W]
Masa : 22.7 [kg]

## Slide 19: Architektura bazy danych
W naszym projekcie wykorzystujemy architekturę dwuwarstwową klient-serwer.

## Slide 20: Zalety
Bezpieczeństwo serwera i danych
Odciążenie centralnego komputera od obsługi interfejsu użytkownika
Istnieje wiele technologii wspomagających takie rozwiązania

## Slide 21: Wady
Trudniejsze administrowanie (wiele komputerów i aplikacji)
Brak kontroli nad użytkownikiem i koszty eksploatacji komputerów
Możliwe problemy z przepustowością
Całkowity brak dostępu do danych w przypadku awarii serwera

## Slide 22: Software bazy danych
Structured Query Language (SQL) : Microsoft SQL Server 2018
Integrated Development Environment(IDE) : Visual Studio 2019 Community

## Slide 23: Hardware bazy danych dla serwera
Procesor fizyczny : 2 rdzenie
Pamięć RAM : 12 GB
Dysk : 1TB SSD
RAID 10
NIC 100 Mb/s
Niepotrzebne

## Slide 24: Koszt maszyn i materiału (ofertowy)

## Slide 25: Koszt pracownika
Kosztorys ofertowy

## Slide 26: Koszt maszyn i materiału (powykonawczy)

## Slide 27: Koszt pracownika
Kosztorys powykonawczy

## Slide 28: Oferta dla klienta

## Slide 29: Wypłata

## Slide 30: Wydanie faktury

## Slide 31: Wpływy

## Slide 32: Opłaty stałe

## Slide 33: Koszty zewnętrzne

## Slide 34: Bilans miesięczny

## Slide 35: Uzupełnianie stanu magazynowego